## Slide 1
Sécurité de la liaison
Du boîtier au dashboard : chiffré et authentifié de bout en bout
MQTT sur TLS
Boîtier ESP8266
client MQTTS
Capteurs temp · gaz · présence
empreinte du certificat épinglée
Serveur local (Docker)
broker · API · base
Mosquitto 8883 · FastAPI · PostgreSQL
la base n'expose aucun port
Dashboard
accès superviseur
React via nginx
mot de passe + clé API
TLS
clé API
Chiffrement
TLS 1.2 et plus de bout en bout. Trafic Wi-Fi illisible, même sur un réseau partagé.
Authentification
Anonyme MQTT refusé. Toute écriture API exige une clé.
Cloisonnement
Base sans port exposé. La clé API reste côté serveur, jamais dans le navigateur.
Détection live
watch-attacks.sh affiche en direct les IP inconnues, échecs d'auth et scans.
Preuve (sans identifiants)
mosquitto_pub sans login → not authorised POST /commands sans clé → 401 GET / sans mot de passe → 401
SENTINEL-X · Groupe 1 · liaison boîtier → serveur
Notes: Message : la liaison est sûre par couches, pas par un seul verrou. 1) Chiffrement : le boîtier parle au serveur en MQTT sur TLS (1.2 sur l'ESP8266, 1.3 côté serveur). Même sur le hotspot partagé avec les autres groupes, nos mesures et nos commandes sont illisibles au sniffing. L'ESP épingle l'empreinte du certificat, donc impossible de se faire passer pour le serveur. 2) Authentification : le broker refuse l'anonyme ; toute écriture sur l'API demande une clé. Démo : un pub ou un POST sans identifiants est rejeté. 3) Cloisonnement : la base n'a aucun port ouvert, et la clé API reste côté serveur, jamais dans le navigateur. 4) Détection : pendant le pentest, watch-attacks.sh affiche en direct les connexions d'IP inconnues et les échecs d'auth. Limites assumées : HTTP en clair sur le réseau et secrets lisibles dans la flash du boîtier ; traités dans le plan de durcissement.