## Slide 1
SENTINEL-X
La sécurité à la bordure
Module de surveillance embarqué pour les centrales AetherCorp
Consortium d'ingénieurs Groupe 1 · Variante B · EPSI M1 · Workshop 2026-27
Notes: Intervenant 1, 0:00 à 1:00. Décor AetherCorp, variante B, une phrase de promesse, puis lancer le teaser.

## Slide 2
La menace
Des sites critiques, isolés, où chaque seconde compte
Les centrales AetherCorp sont des sites sensibles, souvent loin de tout réseau. Une fuite de gaz, une surchauffe ou une intrusion doivent être détectées en quelques secondes.
Attendre un serveur distant n'est pas une option : la décision doit se prendre sur place.
Détecter en secondes, sur site, sans cloud.
Gaz et fumée
Capteur MQ-2 calibré sur l'air ambiant : alerte dès une hausse anormale, deux niveaux de gravité.
Surchauffe
Température et humidité relevées toutes les 2 secondes, seuils d'attention et critiques avec hystérésis.
Intrusion
Détecteur de présence dans le boîtier et vision par caméra côté serveur, avec reconnaissance des personnes autorisées.
SENTINEL-X · Consortium Groupe 1 · Variante B
2 / 9
Notes: Soutien de l'introduction. Trois risques, une promesse : détecter sur site sans dépendre du cloud.

## Slide 3
Teaser « Sentinel Drop »
Vidéo verticale · 60 secondes
Projection de 1:00 à 2:00
Notes: Personne ne parle pendant la vidéo. On regarde le jury, pas l'écran.

## Slide 4
Le boîtier
Six composants, imprimé en 3D au Fablab, façade gravée au laser
ESP8266 NodeMCU
Le cerveau : lit les capteurs, décide, parle en Wi-Fi au serveur.
DHT22
Température et humidité, relevé toutes les 2 secondes.
MQ-2
Gaz et fumée, seuils relatifs à l'air ambiant après chauffe.
Capteur PIR
Présence : toute personne dans la zone déclenche l'alerte.
Écran OLED
État en direct : réseau, mesures, alertes, pages qui défilent.
LED et buzzer
Vert nominal, rouge en alerte ; sirène mélodique commandable à distance.
Fablab
Boîtier en trois pièces en PLA (Fusion 360, Creality K2 Plus) et plaque gravée au laser (Creality Falcon A1) : logo AetherCorp, consignes de sécurité, numéro de série. Un produit fini, pas une maquette.
SENTINEL-X · Consortium Groupe 1 · Variante B
4 / 9
Notes: Intervenant 2, 2:00 à 3:00. Le boîtier en main, puis déclencher une alerte réelle : écran en alerte, LED rouge, sirène.

## Slide 5
Démo en direct
Trois minutes, trois preuves
1
Le boîtier
Une alerte réelle, gaz ou présence.
L'écran bascule en alerte, la LED passe au rouge, la sirène se déclenche.
Décidé sur place, sans serveur.
2
Le dashboard
L'alerte arrive en temps réel.
Mesures toutes les 5 secondes, courbes en direct.
Une commande repart : la sirène sonne à distance.
3
L'IA
Une personne entre dans le champ : intrusion signalée au boîtier.
Un visage enregistré : aucune alerte.
Un visage inconnu : alerte immédiate.
Plan de secours : si un capteur ne répond pas, on enchaîne sur le dashboard et on le dit calmement.
SENTINEL-X · Consortium Groupe 1 · Variante B
5 / 9
Notes: Intervenants 2, 3 et 4, de 2:00 à 5:00. Cette diapo reste affichée pendant la démonstration ; on montre le vrai matériel et le vrai dashboard.

## Slide 6
L'intelligence embarquée
Sur le serveur local, jamais dans le cloud
Vision
YOLOv8n détecte toute personne dans le champ de la webcam USB. Chaque détection remonte à l'API et déclenche l'alerte caméra sur le boîtier.
Reconnaissance faciale
Les visages enregistrés sont des personnes autorisées : aucune alerte. Un visage inconnu est un intrus : alerte immédiate.
Maintenance prédictive
Isolation Forest sur l'historique des mesures : repère une dérive lente et corrélée de température et de gaz que des seuils fixes rateraient.
33 ms
par image, YOLOv8n sur processeur
6 Mo
modèle de vision embarqué
5 s
entre deux télémétries du boîtier
SENTINEL-X · Consortium Groupe 1 · Variante B
6 / 9
Notes: Intervenant 4, 4:00 à 5:00. Vision, reconnaissance des personnes autorisées, puis le modèle prédictif sur l'historique.

## Slide 7
Architecture
Une chaîne simple, entièrement locale
Boîtier ESP8266
capteurs · décision locale
Mosquitto
broker MQTTS · port 8883
API FastAPI
validation · WebSocket
PostgreSQL
historique des mesures
Dashboard React
nginx · mot de passe
Scripts IA : vision et prédictif → API
MQTT plutôt que HTTP
Léger, reconnexion automatique, Last Will : le serveur sait quand le boîtier disparaît.
FastAPI et PostgreSQL
Asynchrone pour le temps réel, validation stricte des données, API documentée automatiquement.
Docker Compose
Toute la pile démarre en une commande et tourne à l'identique sur n'importe quelle machine.
Coupez internet : SENTINEL-X continue de mesurer, de décider et d'alerter.
SENTINEL-X · Consortium Groupe 1 · Variante B
7 / 9
Notes: Intervenant 5, 5:00 à 7:00. La chaîne de données de gauche à droite, puis les trois choix assumés, puis la phrase clé sur le fonctionnement hors ligne.

## Slide 8
Sécurité de la liaison
Quatre couches, pas un seul verrou
MQTT sur TLS
Boîtier ESP8266
client MQTTS
empreinte du certificat épinglée
identifiants hors du dépôt Git
Serveur local (Docker)
broker · API · base
anonyme refusé · clé API obligatoire
la base n'expose aucun port
Dashboard
accès superviseur
mot de passe nginx
clé API injectée côté serveur
TLS
clé API
Chiffrement
TLS 1.2 et plus de bout en bout. Trafic Wi-Fi illisible, même sur un réseau partagé.
Authentification
Anonyme MQTT refusé. Toute écriture sur l'API exige une clé.
Cloisonnement
Base sans port exposé. La clé API reste côté serveur, jamais dans le navigateur.
Détection live
Un moniteur affiche en direct les IP inconnues, les échecs d'authentification et les scans.
Preuve, sans identifiants
mosquitto_pub sans login → not authorised POST /commands sans clé → 401 GET / sans mot de passe → 401
Limites assumées et traitées dans le plan de durcissement : dashboard en HTTP, secrets lisibles dans la flash du boîtier.
SENTINEL-X · Consortium Groupe 1 · Variante B
8 / 9
Notes: Intervenant 6, 7:00 à 9:00. Chiffrement, authentification, cloisonnement, détection. Dire les limites avant qu'on nous les demande, puis conclure.

## Slide 9
Sentinel-X : la sécurité à la bordure.
Embarquée
décide sur site, sans cloud
Chiffrée
TLS de bout en bout, accès authentifiés
Fiable
fonctionne hors ligne, se reconnecte seule
Merci. Vos questions.
Consortium d'ingénieurs Groupe 1 · EPSI M1 · Workshop 2026-27
Notes: Fin de la partie de l'intervenant 6, puis les six se réalignent face au jury. Questions : chacun répond sur sa partie (voir SCRIPT_ORAL.md).